## Slide 1
알티노 라이트
스크래치 샘플 예제

## Slide 2
실행체크 변수를 만들고 초기 값을 0으로 한다.
실행체크 변수 값이 변경되면 반복문 종료
적외선 1번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 1로 정한다.
실행1을 실행한다.
적외선 2번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 2로 정한다.
실행2를 실행한다.
적외선 3번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 3로 정한다.
실행3을 실행한다.
A 로봇

## Slide 3
도트매트릭스에 1을 1초간 출력하고 끊다.
A 로봇

## Slide 4
도트매트릭스에 2을 1초간 출력하고 끊다.
A 로봇

## Slide 5
도트매트릭스에 3을 1초간 출력하고 끊다.
A 로봇

## Slide 6
실행체크 변수를 만들고 초기 값을 0으로 한다.
실행체크 변수 값이 변경되면 반복문 종료
적외선 1번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 1로 정한다.
실행1을 실행한다.
적외선 2번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 2로 정한다.
실행2를 실행한다.
적외선 3번 센서를 터치하면
실행체크 변수 값을 3로 정한다.
실행3을 실행한다.
B로봇

## Slide 7
도트매트릭스에 1을 1초간 출력하고 끊다.
B로봇

## Slide 8
도트매트릭스에 2을 1초간 출력하고 끊다.
B로봇

## Slide 9
도트매트릭스에 3을 1초간 출력하고 끊다.
B로봇

## Slide 10
알티노 라이트
C언어 샘플 예제

## Slide 11
#include "AltinoLite.h＂ //알티노라이트 제어 헤더파일
#include <time.h> //시간 헤더파일
void AutoAltino(int direction, int th, int sp, int bsp); //자율주행 함수
void data1(); //첫 번째 실행 함수
void data2(); //두 번째 실행 함수
void data3(); //세 번째 실행 함수
int check=0; //실행 함수 체크변수
clock_t oldtime; //시간 체크를 위한 변수
A 로봇

## Slide 12
int main()
{
Open(); // 알티노 라이트 블루투스 연결
while(check ==0 ) //적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
{
if(sensor.IR[1]>200 && check == 0){ //적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1();
check=1;
}
else if(sensor.IR[2]>200 && check == 0){ //적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2();
check=2;
}
else if(sensor.IR[3]>200 && check == 0){ //적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3();
check=3;
}
}
Close();
return 0;
}
A 로봇

## Slide 13
void AutoAltino(int direction, int th, int sp, int bsp) //자율주행 함수
{
if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){ //적외선 센서 1,2,3번이 모두 가까이 되면
if(direction==0){ //왼쪽 자율주행
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else{ //오른쪽 자율주행
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
}
else if(sensor.IR[1]>100 && sensor.IR[2]>th){ //적외선 1, 2번 센서가 가까이 되면(단, 적외선1번이 아주 가까울 때)
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th){ //적외선 1, 2번 센서가 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(127);
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>100){ //적외선 2, 3번 센서가 가까이 되면(단, 적외선3번이 아주 가까울 때)
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){ //적외선 2, 3번 센서가 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th){ //적외선 1번이 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(64);
}
else if(sensor.IR[3]>th){ //적외선 3번이 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(-64);
}
else { //그렇지 않으면
Go(sp,sp);Steering(0);
}
}
A 로봇

## Slide 14
void data1()
{
delay(1000);
display('1’); //1번을 실행 할때 1번 출력
delay(1000);
display(0);
//로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1) {
if(sensor.IR[4]>200)
break;
}
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200) //터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); //소리를 끄고
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
printf("time:%f\n",(double)(clock()-oldtime));
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(10점).
delay(150);
Go(0,0);
//아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); //1초 후
Display(0); //끈다
}
A 로봇

## Slide 15
void data2()
{
delay(1000);
display(‘2’); //2번을 실행 할 때 2번 출력
delay(1000);
display(0);
//로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1) {
if(sensor.IR[4]>200)
break;
}
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200) //터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); //소리를 끄고
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
printf("time:%f\n",(double)(clock()-oldtime));
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(10점).
delay(150);
Go(0,0);
//아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); //1초 후
Display(0); //끈다
}
A 로봇

## Slide 16
void data3()
{
delay(1000);
display(‘3’); //3번을 실행 할 때 3번 출력
delay(1000);
display(0);
//로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1) {
if(sensor.IR[4]>200)
break;
}
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200) //터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); //소리를 끄고
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); //출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
printf("time:%f\n",(double)(clock()-oldtime));
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(10점).
delay(150);
Go(0,0);
//아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); //1초 후
Display(0); //끈다
}
A 로봇

## Slide 17
#include "AltinoLite.h＂ //알티노라이트 제어 헤더파일
#include <time.h> //시간 헤더파일
void AutoAltino(int direction, int th, int sp, int bsp); //자율주행 함수
void data1(); //첫 번째 실행 함수
void data2(); //두 번째 실행 함수
void data3(); //세 번째 실행 함수
int check=0; //실행 함수 체크변수
clock_t oldtime; //시간 체크를 위한 변수
B 로봇

## Slide 18
int main()
{
Open(); // 알티노 라이트 블루투스 연결
while(check ==0 ) //적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
{
if(sensor.IR[1]>200 && check == 0){ //적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1();
check=1;
}
else if(sensor.IR[2]>200 && check == 0){ //적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2();
check=2;
}
else if(sensor.IR[3]>200 && check == 0){ //적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3();
check=3;
}
}
Close();
return 0;
}
B 로봇

## Slide 19
void AutoAltino(int direction, int th, int sp, int bsp) //자율주행 함수
{
if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){ //적외선 센서 1,2,3번이 모두 가까이 되면
if(direction==0){ //왼쪽 자율주행
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else{ //오른쪽 자율주행
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
}
else if(sensor.IR[1]>100 && sensor.IR[2]>th){ //적외선 1, 2번 센서가 가까이 되면(단, 적외선1번이 아주 가까울 때)
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th){ //적외선 1, 2번 센서가 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(127);
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>100){ //적외선 2, 3번 센서가 가까이 되면(단, 적외선3번이 아주 가까울 때)
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){ //적외선 2, 3번 센서가 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th){ //적외선 1번이 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(64);
}
else if(sensor.IR[3]>th){ //적외선 3번이 가까이 되면
Go(sp,sp);Steering(-64);
}
else { //그렇지 않으면
Go(sp,sp);Steering(0);
}
}
B 로봇

## Slide 20
B 로봇
void data1()
{
delay(1000);
display('1'); //1번을 실행 할 때 1번 출력
delay(1000);
display(0);
//적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while(1) {
if(sensor.IR[6]>25)
break;
}
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(0,13,350,-350); //출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); //라이트를 모두 끈 상태
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>3000) // 터널 4를 감지하고 자율주행을 3초 이상하고
break; // 나면 벗어난다.
}
while(1){
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.IR[1]>13 && sensor.IR[2]>13 && sensor.IR[3]>13)
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);// 벽을 감지하면 멈추고(10점)
delay(150); Go(0,0);
//아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200); Sound(0);
}

## Slide 21
B 로봇
void data2()
{
delay(1000);
display(‘2'); //2번을 실행 할 때 2번 출력
delay(1000);
display(0);
//적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while(1) {
if(sensor.IR[6]>25)
break;
}
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(0,13,350,-350); //출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); //라이트를 모두 끈 상태
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>3000) // 터널 4를 감지하고 자율주행을 3초 이상하고
break; // 나면 벗어난다.
}
while(1){
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.IR[1]>13 && sensor.IR[2]>13 && sensor.IR[3]>13)
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);// 벽을 감지하면 멈추고(10점)
delay(150); Go(0,0);
//아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200); Sound(0);
}

## Slide 22
B 로봇
void data3()
{
delay(1000);
display(‘3'); //3번을 실행 할 때 3번 출력
delay(1000);
display(0);
//적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while(1) {
if(sensor.IR[6]>25)
break;
}
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(0,13,350,-350); //출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>2000) //터널 2을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);//멈추고(5점).
delay(150);
Go(0,0);
//0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); //라이트를 모두 끈 상태
oldtime=clock();
while(1) {
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.CDS < 200 && ((double)(clock()-oldtime))>3000) // 터널 4를 감지하고 자율주행을 3초 이상하고
break; // 나면 벗어난다.
}
while(1){
AutoAltino(1,13,350,-350); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
if(sensor.IR[1]>13 && sensor.IR[2]>13 && sensor.IR[3]>13)
break;
}
Go(-350,-350);Steering(0);// 벽을 감지하면 멈추고(10점)
delay(150); Go(0,0);
//아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200); Sound(0);
}

## Slide 23
알티노 라이트
파이썬 샘플 예제

## Slide 24
from AltinoLite import* #알티노 라이트 모듈
import datetime #타이머 체크 위한 객채
check = 0
#자율주행 함수 Auto
#Auto(0)->왼쪽 자율주행
#Auto(1)->오른쪽 자율주행
def Auto(direction=0,th=13,sp=350,bsp=-350) :
if sensor.IR[1]>th and sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>th :
if direction == 0 :
Go(bsp,bsp);Steering(127)
else :
Go(bsp,bsp);Steering(-127)
elif sensor.IR[1]>100 and sensor.IR[2]>th :
Go(bsp,bsp);Steering(-127)#왼쪽 뒤
elif sensor.IR[1]>th and sensor.IR[2]>th :
Go(sp,sp);Steering(127)#오른쪽 많이
elif sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>100 :
Go(bsp,bsp);Steering(127)#오른쪽 뒤
elif sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>th :
Go(sp,sp);Steering(-127)
elif sensor.IR[1]>th :
Go(sp,sp);Steering(64)#오른쪽 조금
elif sensor.IR[3]>th :
Go(sp,sp);Steering(-64)
else :
Go(sp,sp);Steering(0)#전진
A 로봇

## Slide 25
def data1() :
delay(1000); display('1‘); #1번을 실행 할 때 1번 출력
delay(1000); display(0)
#로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while 1 :
if sensor.IR[4] > 200 :
break
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if sensor.CDS <200 : #터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(0) #소리를 끄고
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38)
delay(1000) #1초 후
Display(0) #끈다
A 로봇

## Slide 26
def data2() :
delay(1000); display(‘2‘); #2번을 실행 할 때 2번 출력
delay(1000); display(0)
#로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while 1 :
if sensor.IR[4] > 200 :
break
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if sensor.CDS <200 : #터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(0) #소리를 끄고
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38)
delay(1000) #1초 후
Display(0) #끈다
A 로봇

## Slide 27
def data3() :
delay(1000); display(‘3‘); #3번을 실행 할 때 3번 출력
delay(1000); display(0)
#로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while 1 :
if sensor.IR[4] > 200 :
break
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if sensor.CDS <200 : #터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500)
Sound(0) #소리를 끄고
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38)
delay(1000) #1초 후
Display(0) #끈다
A 로봇

## Slide 28
Open() # 블루투스 연결
while check == 0: #적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
if sensor.IR[1]>200 : # 적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1()
check =1
elif sensor.IR[2]>200 : # 적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2()
check = 2
elif sensor.IR[3]>200 : # 적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3()
check = 3
close()
A 로봇

## Slide 29
from AltinoLite import* #알티노 라이트 모듈
import datetime #타이머 체크 위한 객채
check = 0
#자율주행 함수 Auto
#Auto(0)->왼쪽 자율주행
#Auto(1)->오른쪽 자율주행
def Auto(direction=0,th=13,sp=350,bsp=-350) :
if sensor.IR[1]>th and sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>th :
if direction == 0 :
Go(bsp,bsp);Steering(127)
else :
Go(bsp,bsp);Steering(-127)
elif sensor.IR[1]>100 and sensor.IR[2]>th :
Go(bsp,bsp);Steering(-127)#왼쪽 뒤
elif sensor.IR[1]>th and sensor.IR[2]>th :
Go(sp,sp);Steering(127)#오른쪽 많이
elif sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>100 :
Go(bsp,bsp);Steering(127)#오른쪽 뒤
elif sensor.IR[2]>th and sensor.IR[3]>th :
Go(sp,sp);Steering(-127)
elif sensor.IR[1]>th :
Go(sp,sp);Steering(64)#오른쪽 조금
elif sensor.IR[3]>th :
Go(sp,sp);Steering(-64)
else :
Go(sp,sp);Steering(0)#전진
B 로봇

## Slide 30
def data1() :
delay(1000); display('1'); #1번을 실행 할 때 1번 출력
delay(1000); display(0)
#적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while 1 :
if sensor.IR[6] > 25 :
break
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(0) #출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500)
Led(0x02);delay(500)
Led(0x04);delay(500)
Led(0x08);delay(500)
Led(0) #라이트를 모두 끈 상태
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
while 1 :
Auto(1)
if sensor.IR[1]>13 and sensor.IR[2]>13 and sensor.IR[3]>13 :
break
#벽을 감지하면 멈추고(10점)
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(46);delay(400)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400) Sound(41);delay(800)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(41);delay(400) Sound(39);delay(1200)
Sound(0)
B 로봇

## Slide 31
def data2() :
delay(1000); display(‘2'); #2번을 실행 할 때 2번 출력
delay(1000); display(0)
#적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while 1 :
if sensor.IR[6] > 25 :
break
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(0) #출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500)
Led(0x02);delay(500)
Led(0x04);delay(500)
Led(0x08);delay(500)
Led(0) #라이트를 모두 끈 상태
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
while 1 :
Auto(1)
if sensor.IR[1]>13 and sensor.IR[2]>13 and sensor.IR[3]>13 :
break
#벽을 감지하면 멈추고(10점)
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(46);delay(400)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400) Sound(41);delay(800)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(41);delay(400) Sound(39);delay(1200)
Sound(0)
B 로봇

## Slide 32
def data3() :
delay(1000); display(‘3'); #3번을 실행 할 때 3번 출력
delay(1000); display(0)
#적외선 센서 6이 알티노 A를 감지하면(10점)
while 1 :
if sensor.IR[6] > 25 :
break
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(0) #출발한다(왼쪽_자율주행)(10점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
#멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500)
Led(0x02);delay(500)
Led(0x04);delay(500)
Led(0x08);delay(500)
Led(0) #라이트를 모두 끈 상태
Old_Time=datetime.datetime.now() #현재 시간 불러옴
while 1 :
Auto(1) #출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
Time_Check=datetime.datetime.now()-Old_Time #while문에 들어온 시간 체크
if sensor.CDS <200 and Time_Check.seconds > 2 : #while문에 들어온 시간이 2초 후면
break #while문 벗어남
while 1 :
Auto(1)
if sensor.IR[1]>13 and sensor.IR[2]>13 and sensor.IR[3]>13 :
break
#벽을 감지하면 멈추고(10점)
Go(-350,-350);Steering(0);delay(150)
Go(0,0);Steering(0)
#아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(46);delay(400)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400) Sound(41);delay(800)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(44);delay(400)
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100) Sound(41);delay(400) Sound(39);delay(1200)
Sound(0)

## Slide 33
Open() # 블루투스 연결
while check == 0: #적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
if sensor.IR[1]>200 : # 적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1()
check =1
elif sensor.IR[2]>200 : # 적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2()
check = 2
elif sensor.IR[3]>200 : # 적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3()
check = 3
close()
B 로봇

## Slide 34
알티노 아두이노 스케치 샘플 예제

## Slide 35
#include <Altino.h>
Altino sensor;
int check=0;
void Auto(int dir=0, int th=10, int sp=350, int bsp=-380);
void data1();
void data2();
void data3();
unsigned long oldtime=0;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Open();
}
A 로봇

## Slide 36
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
while(check==0) // 적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
{
if(sensor.IR[1]>200){ // 적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1();
check=1;
}
else if(sensor.IR[2]>200){// 적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2();
check=2;
}
else if(sensor.IR[3]>200){// 적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3();
check=3;
}
}
}
A 로봇

## Slide 37
void Auto(int dir=0, int th=10, int sp=350, int bsp=-380)
{
if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){
if(dir==0){
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else {
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
}
else if(sensor.IR[1]>120 && sensor.IR[2]>th){
Go(bsp,bsp);Steering(-127);//왼쪽 뒤
}
else if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th){
Go(sp,sp);Steering(127);//오른쪽 많이
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>120){
Go(bsp,bsp);Steering(127);//오른쪽 뒤
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){
Go(sp,sp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th){
Go(sp,sp);Steering(64);//오른쪽 조금
}
else if(sensor.IR[3]>th){
Go(sp,sp);Steering(-64);
}
else {
Go(sp,sp);Steering(0);//3전진
}
}
A 로봇

## Slide 38
void data1()
{
delay(1000);display('1’); //1번 실행하면 1출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[4]>200){
break;
}
}
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200){ // 터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); // 소리를 끄고
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1);
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); // 1초 후
Display(0); // 끈다
}
A 로봇

## Slide 39
void data2()
{
delay(1000);display(‘2’); //2번 실행하면 1출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[4]>200){
break;
}
}
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200){ // 터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); // 소리를 끄고
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1);
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); // 1초 후
Display(0); // 끈다
}
A 로봇

## Slide 40
void data4()
{
delay(1000);display(‘3’); //3번 실행하면 3출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[4]>200){
break;
}
}
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200){ // 터널 1을 감지하면(조도 값 200은 조명 상황에 따라 변경) 벗어남
break;
}
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 4옥타브 도, 미를 3번 소리 내고(10점)
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(37);delay(500);Sound(41);delay(500);
Sound(0); // 소리를 끄고
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1);
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 아래와 같이 도트매트릭스(디스플레이)에 출력하고
DisplayLine(0x38,0x44,0x42,0x21,0x21,0x42,0x44, 0x38);
delay(1000); // 1초 후
Display(0); // 끈다
}
A 로봇

## Slide 41
#include <Altino.h>
Altino sensor;
int check=0;
void Auto(int dir=0, int th=10, int sp=350, int bsp=-380); // 자율주행 함수
void data1();
void data2();
void data3();
unsigned long oldtime=0;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Open();
}

## Slide 42
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
while(check==0) // 적외선 1,2,3번이 터치 되지 않으면 무한 대기
{
if(sensor.IR[1]>200){ // 적외선 1번이 터치 되면 data1()함수 실행
data1();
check=1;
}
else if(sensor.IR[2]>200){// 적외선 2번이 터치 되면 data2()함수 실행
data2();
check=2;
}
else if(sensor.IR[3]>200){// 적외선 3번이 터치 되면 data3()함수 실행
data3();
check=3;
}
}
}

## Slide 43
void Auto(int dir=0, int th=10, int sp=350, int bsp=-380)
{
if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){
if(dir==0){
Go(bsp,bsp);Steering(127);
}
else {
Go(bsp,bsp);Steering(-127);
}
}
else if(sensor.IR[1]>120 && sensor.IR[2]>th){
Go(bsp,bsp);Steering(-127);//왼쪽 뒤
}
else if(sensor.IR[1]>th && sensor.IR[2]>th){
Go(sp,sp);Steering(127);//오른쪽 많이
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>120){
Go(bsp,bsp);Steering(127);//오른쪽 뒤
}
else if(sensor.IR[2]>th && sensor.IR[3]>th){
Go(sp,sp);Steering(-127);
}
else if(sensor.IR[1]>th){
Go(sp,sp);Steering(64);//오른쪽 조금
}
else if(sensor.IR[3]>th){
Go(sp,sp);Steering(-64);
}
else {
Go(sp,sp);Steering(0);//3전진
}
}

## Slide 44
void data1()
{
delay(1000);display('1'); //1번 실행 할때 1출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[6]>25){
break;
}
}
oldtime=millis();
while(1){
Auto(0); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break; // 터널 2를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); // 라이트를 모두 끈 상태
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
// 터널 4를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고 나면 벗어난다.
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
while(1){
Auto(1);
if(sensor.IR[1]>10 && sensor.IR[2]>10 && sensor.IR[3]>13)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0); delay(150); Go(0,0);
// 아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200);
Sound(0);
}

## Slide 45
void data2()
{
delay(1000);display(‘2'); //2번 실행 할때 2출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[6]>25){
break;
}
}
oldtime=millis();
while(1){
Auto(0); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break; // 터널 2를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); // 라이트를 모두 끈 상태
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
// 터널 4를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고 나면 벗어난다.
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
while(1){
Auto(1);
if(sensor.IR[1]>10 && sensor.IR[2]>10 && sensor.IR[3]>13)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0); delay(150); Go(0,0);
// 아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200);
Sound(0);
}

## Slide 46
void data3()
{
delay(1000);display(‘3'); //3번 실행 할때 3출력
delay(1000);display(0);
// 로봇 A의 적외선 센서 4번을 손으로 터치하면(10점) 반복문 벗어남
while(1){
if(sensor.IR[6]>25){
break;
}
}
oldtime=millis();
while(1){
Auto(0); // 출발한다(오른쪽_자율주행)(10점)
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break; // 터널 2를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고
}
// 멈추고(5점).
Go(-350,-350);Steering(0);
delay(150);
Go(0,0);
// 0.5초 간격으로 전방 라이트 – 브레이크 라이트 – 왼쪽 방향 라이트 – 오른쪽 방향 라이트 순서대로 하나씩 켜고(10점)
Led(0x01);delay(500); Led(0x02);delay(500); Led(0x04);delay(500); Led(0x08);delay(500);
Led(0); // 라이트를 모두 끈 상태
oldtime=millis();
while(1){
Auto(1); // 출발한다(오른쪽으로 자율주행).(5점)
// 터널 4를 감지하고 자율주행을 2.6초 이상하고 나면 벗어난다.
if(sensor.CDS < 200 && (millis()-oldtime) > 2000)break;
}
while(1){
Auto(1);
if(sensor.IR[1]>10 && sensor.IR[2]>10 && sensor.IR[3]>13)break;
}
// 멈추고(10점).
Go(-350,-350);Steering(0); delay(150); Go(0,0);
// 아래의 노래를 연주한다.(10점)
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(46);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(46);delay(400);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400); Sound(41);delay(800);
Sound(44);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(44);delay(400);
Sound(41);delay(300);Sound(0);delay(100); Sound(41);delay(400); Sound(39);delay(1200);
Sound(0);
}